### Teclado numérico de estación de llamada Praesideo PRS-CSNKP

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

El teclado numérico de estación de llamada incluye una interfaz serie digital para su conexión a una estación de llamada o un kit de estación de llamada y permite a su vez añadir otros teclados.

El teclado de la estación de llamada tiene 12 teclas (0 … 9, *, #) y una pantalla LCD alfanumérica con retroiluminación, que se puede configurar mediante la red y ofrece diferentes funciones a la estación de llamada conectada.

La configuración permite configurar las siguientes funciones:

- Acceso de usuario a la estación de llamada con número de usuario y PIN, configurable para varios usuarios, con funciones de tiempo de espera y bloqueo manual.

- Selección de zonas y grupos de zonas como destinos para llamadas y música ambiental con un máximo de ocho zonas o grupos de zonas que se pueden introducir en una cadena.

El LCD proporcionará información al usuario sobre las selecciones y la accesibilidad de las zonas y grupos de zonas seleccionados.

El teclado numérico se alimenta a través de la estación de llamada a la que está conectado.

La unidad puede funcionar a una temperatura máxima de funcionamiento de 45 °C.

El teclado numérico está certificado por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.

El teclado de la estación de llamada es un modelo Praesideo PRS-CSNKP, fabricado por Bosch Security Systems.