MEMÓRIA DESCRITIVA

SÉRIE LTC 13XX, SÉRIE LTC 14XX

As câmaras têm as seguintes características:

- Câmaras Fixas em Globos de 64 mm

- Formato de 1/4 polegadas, modelo normal e de alta resolução

- Gama completa de modelos a cores e a preto e branco

- Disponível com objectivas de 2,1 mm, 3 mm ou 6 mm

- Todos os modelos com DSP (unidade de tratamento de sinais digitais) avançada

- Compensação de contraluz

- Alimentação de 24 V CA com bloqueio de linha

As câmaras das séries FlexiDome I e II são câmaras fixas compactas com elegantes globos de vigilância: as FlexiDome I com resolução standard e as FlexiDome II para aplicações de alta resolução. As câmaras CCD monocromáticas ou a cores de ¼ polegadas e alta resolução incluem uma selecção de objectivas incorporadas de 2,1 mm, 3 mm ou 6 mm para perspectivas de grande angular ou normal. A ampla gama de variação da tensão de alimentação alternada adiciona flexibilidade às montagens das versões PAL e NTSC.

As câmaras FlexiDome I e II são facilmente montadas em superfície em tectos ou paredes, fundindo-se elegantemente no ambiente. Com a alimentação de 24 VCA e as funcionalidades de bloqueio de linha, esta câmara não é sensível à interacção de cores entre o obturador e a iluminação fluorescente, habitual nas câmaras alimentadas por CC. A direcção da perspectiva da câmara pode ser facilmente ajustada manualmente. A melhor qualidade de imagem, a verdadeira reprodução das cores e a excelente fiabilidade tornam estas câmaras dome a escolha perfeita para aplicações de interior de lojas, casinos, museus, centros comerciais, bancos ou hotéis.

ESPECIFICAÇÕES Técnicas:

Eléctrica

Modelos: FlexiDome I

Monocromática Tipo de Objectiva

LTC 1311 – 2,1 mm F/2.0

LTC 1312 – 3,0 mm F/2.0

LTC 1313 – 6,0 mm F/2.0

A cores Tipo de Objectiva

LTC 1411 – 2,1 mm F/2.0

LTC 1412 – 3,0 mm F/2.0

LTC 1413 – 6,0 mm F/2.0

Modelos: FlexiDome II

Monocromática Tipo de Objectiva

LTC 1321 – 2,1 mm F/2.0

LTC 1322 – 3,0 mm F/2.0

LTC 1323 – 6,0 mm F/2.0

A cores Tipo de Objectiva

LTC 1421 – 2,1 mm F/2.0

LTC 1422 – 3,0 mm F/2.0

LTC 1423 – 6,0 mm F/2.0

Gama de tensão Sistemas Monocromáticos/Cores

12 a 28 V CA ou V CC

12 a 28 V CA ou V CC

A potência é de 2 W para todos os modelos.

Gerador de imagens: CCD de transferência interlinear; formato de imagem, ¼”.

Elementos activos da imagem:

FlexiDome I

PAL/CCIR - 512 H x 582 V

NTSC/EIA - 510 H x 492 V

FlexiDome II

PAL/CCIR - 752 H x 582 V

NTSC/EIA - 768 H x 492 V

Resolução Horizontal:

Flexidome I:

A cores: 330 TVL

Monocromática: 380 TVL

Flexidome II:

A cores: 470 TVL

Monocromática: 570 TVL

Relação sinal/ruído (Mín. AGC)

Flexidome I: >46 dB

Flexidome II: >48 dB

AGC:

Flexidome I: 18 dB

Flexidome II: 20 dB

Sensibilidade (3200 K):

Imagem utilizável (50IRE):

Monocromática:

Iluminação da cena: 0,5 lux (0,05 fc)

Vídeo completo: 2,5 lux (0,25fc)

A Cores:

Iluminação da cena: 4,5 lux (0,45 fc)

Vídeo completo: 22 lux (2,2fc)

*Objectiva f/2, 89,9% reflexo envolvente.

Obturador electrónico:

Modelos PAL/CCIR: 1/50 a 1/100.000 seg.

Modelos NTSC/EIA: 1/60 a 1/100.000 seg.

Equilíbrio de brancos (apenas nos modelos a cores)

Detecção contínua (ATW): 2500 K a 9000 K.

Armazenamento de equilíbrio de brancos (AWB): 2500 K a 9000 K.

Saída vídeo 1,0 Vp-p, 75 ohm.

Especificações mecânicas:

Montagem na parede ou no tecto.

Posição de visualização da câmara ajustável:

360° Horz; 70° Vertical; Rotação a 360°.

Ângulo de visualização: objectiva de 2.1mm - 90° Horz., 68° Vert.

Ângulo de visualização: objectiva 3mm - 53° Horz., 38° Vert.

Ângulo de visualização: objectiva 6mm H - 36° x Horz., 27° Vert.

Construção/Acabamento

Globo em policarbonato (PC) com estrutura moldada em PC/ABS.

Dimensões: 115 mm de diâmetro x 77 mm de altura.

Peso: 0,4 kg.

Ambiente:

Definida para utilização interior.

Temperatura de Funcionamento: -10 °C a +45 °C

Temperatura de armazenamento: -25 °C a +70 °C

Humidade 0% a 93% relativa, sem condensação.

Compatibilidade electromagnética

Requisitos EMC Imunidade CE, Classe de Emissão CE Classe B,

Classe FCC B.

Segurança CE, UL, cUL.