SUPORTES PARA AS CAIXAS DE PROTEÇÃO – LTC9215

SÉRIE LTC9215 SUPORTES PARA MONTAGEM DE CAIXAS DA SERIE HSG9583

Os suportes têm as seguintes características:

- Design com tubo aberto para permitir a passagem de cabos

- Carga máxima de 9Kg

- 360º de rotação e 180º de inclinação

- Desenho versátil

- Cabeças de montagens ajustáveis

- Peso leve

- Acabamentos com resistência à corrosão

Os suportes da série LTC9215 são usados para interior e exterior. São específicos para câmaras fixas ou caixas de protecção com câmaras até ao máximo de 9Kg. Estes suportes são feitos de alumínio leve e de boa construção, fazendo com que se obtenha um suporte robusto.

A versatilidade destes suportes fica demonstrada com os 360º de rotação e 180º de inclinação. A sua forma tubular permite que os cabos sejam colocados através do seu interior e o suporte pode ser montado em superfície.

Características Mecânicas:

Carga Máxima: 9Kg

Cabeça de Montagem: Ajustável 360º Rotação e 180º de Inclinação

Acabamento: Cor Cinzenta clara

Peso: 0,4Kg

Dimensões: ver imagens