GRAVAÇÃO DIGITAL – DVR4Cxxxx

DVR4C – GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL

Os gravadores digitais têm as seguintes características:

- Vídeo e áudio de 4 canais

- Gravação em tempo real

- Ficheiros pequenos para gravação alargada

- Gravação e reprodução simultâneas

- Arquivo local fácil por USB

- Visualização, reprodução e controlo remotos

O gravador de vídeo digital DVR4C da Bosch permite-lhe ver cada esquina, entrada, porta ou corredor. Este sistema económico e de alto desempenho disponibiliza gravação de vídeo e áudio contínua a partir de quatro câmaras, além de processamento de alarmes, detecção de movimento e arquivo local das gravações. O DVR4C tem como uma das principais funções a gravação em tempo real de tudo o que é captado pelas quatro câmaras, mesmo que você esteja a reproduzir as gravações feitas anteriormente. Graças a avançadas técnicas de codificação, o DVR4C grava semanas e semanas de actividade em ficheiros bastante pequenos, proporcionando-lhe vigilância fiável, contínua e sem perdas de informação. Apesar de todo este avanço tecnológico, é fácil procurar datas ou horas específicas, alarmes ou movimentos, graças à procura inteligente incorporada. O vídeo e o áudio são gravados rápida e comodamente, utilizando a porta USB incorporada para ligar um cartão de memória USB. E se uma gravação for necessária como prova legal, é essencial que a gravação inclua uma prova de autenticação. As gravações do DVR4C não podem ser alteradas sem que tal procedimento seja detectado; assim a integridade das gravações está garantida. O acesso remoto é possível utilizando uma linha telefónica analógica ou digital convencional com uma ligação LAN/WAN ou de Internet.

Especificações Técnicas:

Especificações eléctricas

Tensão nominal e potência: 100 – 240 VCA; 0.7 - 0.3 A; 50 / 60 Hz

Norma de vídeo: PAL / NTSC com detecção automática

Resolução em directo: 720 x 576 PAL – 720 x 484 NTSC

Zoom Digital: 2 tempos

Compressão: Baseada em MPEG4

Entradas: Vídeo composto 0,5 V - 2 Vpp, 75 Ohm

Saída: 1 Vpp, 75 Ohm

Áudio

Entradas: Mono RCA, 1,6 Vpp

Saída: Mono RCA, 1,6 Vpp

Gestão de alarmes

Entradas: 4 entradas NA/NF configuráveis, tensão de entrada máx. 40 VCC

Saídas: 4 saídas de relé, configuráveis NA/NF, máx. nominal 30 VCA-40 V CC-0,5 A

Controlo

RS232: Sinais de saída de acordo com EIA/TIA-232-F Tensão máx. de entrada ±25 V

Conectores

Entradas de vídeo: 4 BNC em' passagem', terminação manual

Monitor: 1 BNC

Entradas: Áudio 4 Cinch

Saída: de áudio 1 Cinch

Ethernet: RJ45S modulares blindados de 8 pinos: 10/100 BaseT - IEEE 802.3

RS232: DB9 macho

USB: Conector Tipo A

E/S Alarme: Terminal de rosca

Armazenamento

Tamanho: 80 – 160 – 320 – 600 GB

Taxas de bits (por câmara a 25/30 IPS)

Baixa: 250 kbps

Standard: 500 kbps

Média: 750 kbps

Alta: 1 Mbps

Superior: 1,5 Mbps

Gravação de vídeo - Velocidade de gravação (IPS)

PAL: 100 no total, configurável: 25, 12,5, 6, 3, 1,5, 0,75, 0

Resolução de gravação 352 x 288 PAL – 352 x 240 NTSC