DA SÉRIE INTUIKEY – KBD UNIVERSAL

O Teclado tem as seguintes características:

- Controlo de vários produtos através de um único teclado

- Teclas de função que permitem aceder a menus específicos de cada produto

- Teclas com iluminação e ecrãs de fácil leitura

- Sistema de programação simplificado com interface intuitivo

- Suporte multilingue

- Plug & Play com as matrizes Allegiant Bosch, DVR’s e multiplexers

- Software para PC opcional

Os teclados digitais da série IntuiKey são teclados multifunções completos usados para controlo e programação de sistemas. O IntuiKey inclui um joystick integral para P/T/Z, de velocidade variável e um design ergonómico. Este teclado pode ser montado em bastidor EIA de 19 polegadas stantard, através de um Kit (opcional).

Este teclado se for usado com a Matriz Allegiant, o gravador digital DivarTM ou o multiplexer System4, não necessita de fonte de alimentação, visto que a alimentação do teclado é efectuado através destes equipamentos, salvo se a distância não for superior a 30 m, no caso de essa distância ser superior o teclado terá de ter uma fonte de alimentação (vendida em separado).

O IntuiKey dispõe de uma função de menu de selecção rápida, que permite acesso imediato aos ecrãs mais frequentemente usados

Especificações Técnicas:

Tensão de Funcionamento: 12-15 Volts CA/CC

Potência: 5W nominal

Sinal Allegiant: RS-485 de 2 fios, velocidade de transmissão de 9600 baud, 8 bits, sem paridade, 1 bit de paragem

Sinal Mux/DVR: RS-485 de 2 fios, velocidade de transmissão de 19200 baud, 8 bits, sem paridade, 1 bit de paragem

Sinal de consola: Início de ligação RS-232 RTS/CTS, velocidade de transmissão de 19200 baud, 8 bits, sem paridade, 1 bit de paragem

Especificações Mecânicas:

Acabamento: Grafite

Largura: 327 mm

Comprimento: 190 mm

Altura: 75 mm

Peso: 1,1 Kg

Conector Allegiant: dados/potência RJ-11

Conectro Mux/DVR: dados/potência RJ-11

Conector eléctrico auxiliar (Opcional): Ficha tipo baioneta

Conector da Consola: Macho, 9 pinos D-sub

Especificações Ambientais:

Caixa: Impermeável

Temperatura: Funcionamento: 0 ºC a 50 ºC; Armazenamento: -20 ºC a 50 ºC

Humidade relativa: 10% a 90%, não condensada

Normas de Conformidade de Produto:

Compatibilidade Electromagnética (EMC): Conforme com as normas FCC parte 15, ICES-003 e normas CE

Segurança do Produto: Conforme com normas CE, UL, CSA, EN e Standard IEC